Древотекс «3 в 1» AQUA

Высокодекоративный

кроющий антисептик на водной основе

для защиты дерева внутри и снаружи помещений

# увеличивает стойкость древесины к перепадам температур

# глубоко проникает в структуру древесины

- обладает антисептическими свойствами

- УФ-фильтры диапазонов UV-A и UV-B

- защищает древесину от рассыхания

- сохраняет структуру древесины

- водо- и грязеотталкивающий

- паропроницаемый

- быстросохнущий

- полуматовый

Древотекс «3 в 1» AQUA – атмосферостойкий защитно-декоративный кроющий антисептик для дерева предназначенный для долговременной защиты любых деревянных изделий и конструкций, расположенных внутри и снаружи помещений.

Древотекс «3 в 1» AQUA – это высокоэффективный экологически чистый состав на водной основе, разработанный с добавлением активных антисептических компонентов, УФ-фильтров и натуральных масел (для лучшей проникающей способности антисептика в структуру древесины).

Применение Древотекс «3 в 1» AQUA – способствует одновременному решению сразу нескольких важнейших задач:

- придает обработанной поверхности высокие декоративные качества сохраняя и подчеркивая природную структуру древесины;

- устраняет и предотвращает дальнейшее появление различных биопоражений древесины в виде гниения, грибка и плесени;

- защищает от атмосферных воздействий и УФ-излучения.

Улучшенная формула, светостойкие пигменты и специальные компоненты покрытия Древотекс «3 в 1» AQUA обеспечивают максимальную эффективность в защите обработанной деревянной поверхности. Паропроницаемая (дышащая) водоотталкивающая пленка покрытия защищает окрашенную древесину от намокания, влекущего возникновение ряда негативных последствий, таких как набухание, растрескивание и гниение дерева.

УФ-фильтры диапазонов UV-A, UV-B в составе покрытия – защищают древесину от разрушений, вызываемых воздействием солнечного света (потемнение, выгорание, потеря деревом природной прочности) и надолго сохраняют насыщенность цвета и внешнего вида покрытия.

Состав кроющего антисептика обладает высокой скоростью высыхания и позволяет нанести дополнительный защитный слой покрытия всего через 2 часа после нанесения первого слоя. Таким образом все работы по защитному окрашиванию и обработке деревянной поверхности занимают минимум времени, но обеспечивают гарантированную защиту дерева на длительный срок.

Водная основа и высокие экологические качества Древотекс «3 в 1» AQUA, гарантируют безопасность его использования и исключают риски для здоровья людей, домашних животных, зелёных насаждений.

Назначение

Древотекс «3 в 1» AQUA предназначается для окраски любых деревянных поверхностей, эксплуатирующихся как внутри, так и снаружи помещений.

Объекты применения

- деревянные дома, коттеджи, садовые и дачные домики;

- садовые строения, дачные бытовки, постройки, щитовые дома;

- дачные беседки и садовая мебель (столы, стулья, скамейки);

- деревянные фасады, стены, двери, окна, рамы, потолки;

- деревянные заборы, ворота, ограды, столбы, площадки;

- покраска вагонки, фанеры, строганной доски, брёвен;

- деревянные лестницы, ограждения, перила, балясины и т.д.

Допускается использовать для перекрашивания ранее окрашенных поверхностей при условии совместимости со старым покрытием!

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |
| --- |
| Ранее окрашенную или пораженную древесину предварительно очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить) от старых покрытий, загрязнений, гнилостных повреждений, инородных включений |
| Тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |
| Состав наносить в 1 или 2 слоя кистью или валиком на сухую подготовленную поверхность. |
| Температура проведения работ, не ниже | +5 |
| Относительная влажность, не более % | 60 |
| Разбавление, очистка оборудования | Вода |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Не требуется |
| Для получения эффективного защитно-декоративного покрытия, состав следует наносить без разбавления. Нанесение произвести в 2 слоя, с рекомендованным интервалом межслойной сушки 2 часа, при температуре (20±2)°С. |
| Пневматическое распыление - диаметр сопла 1.7-2.0 мм - давление 1,8-2 бар. | Вода |
| Для получения эффективного защитно-декоративного покрытия, при использовании метода воздушного распыления, необходимо использовать диаметр сопла 1.7–2.0 мм. Нанесение произвести без разбавления в 2 слоя с межслойной сушкой 2 часа при температуре (20±2)°С. В случае необходимости состав довести до рабочей вязкости проточной водой, но не более 5% от объёма материала. |

| Теоретический расход, г/м2 | Время высыхания до нанесения 2 слоя, (20±2)°С, часов | Время полного высыхания, при температуре (20±2)°С, часов |
| --- | --- | --- |
| 100-120 | 2 | 2 |

Расход кроющего антисептика зависит от формы и структуры покрываемой поверхности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия |  |
| Основа материала | Водная дисперсия акриловой смолы с добавлением натуральных масел, УФ-фильтры, антисептические добавки |
| Готовый состав |
| Объем сухого остатка, % | 40-51 |
| Цвет покрытия | Колеруемая База А, возможна ручная колеровка в светлые, пастельные тона универсальными колерными пастами |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 2 |
| Атмосферостойкость покрытия достигается через, ч | 24 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |
| воды, ч, не менее | 48 |

Меры предосторожности

Работы по нанесению защитно-декоративного кроющего антисептика проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей и влаги при температуре от +5 до +30°С.

Перед применением после хранения при отрицательных температурах состав выдерживают 
в течение 24 часов при t (20±2)°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

20 кг

Внимание!

# Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!